# Открытое  акционерное  общество «АлМет»

# АНТЕННА СТВ-0,55-11 АУМ

Антенна реализуется под торговой маркой SUPRAL.

Антенна предназначена для приема сигналов с геостационарных спутников в Ku-диапазоне (10.7-12.75ГГц). Облучатель в комплекте не поставляется. Обеспечение  заданных  параметров  рефлектора  обеспечивается  контролем  геометрических  параметров  при  изготовлении.  Антенна не предназначена для передачи сигналов на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях.

Рис.1

## Технические  характеристики:

| Размеры рефлектора, мм | 525х558 |
| --- | --- |
| Материал рефлектора | сталь / алюминий |
| Толщина материала, мм | 0,55 / 0,9 |
| Тип системы | Offset |
| Офсетный угол, град | 19,65 |
| Фокусное расстояние, мм | 367,5 (f/d=0.7) |
| Диапазон частот, ГГц | 10,7…12,75 |
| Ширина луча, град | 3.3 |
| Коэффициент усиления на частоте 11.4 ГГц, дБ | 34,5 |
| Уровень боковых лепестков, не более…, дБ | -(29-25log() |
| Уровень кроссполяризации, не более…,дБ | -30 |
| Тип подвески | Азимут-угломестная |
| Угол места, град | 0…45 |
| Угол азимутальный, град | 0…360 |
| Масса антенны, кг | 2,6 / 3,7 |
| Допустимая масса конвертера с облучателем, кг | 0,260 |

## Комплект  поставки:

| N п/п | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рефлектор | 1 |
| 2 | Опора | 1 |
| 3 | Кронштейн поворотный | 1 |
| 4 | Прижим | 2 |
| 5 | Хомут | 2 |
| 6 | Дуга конвертородержателя | 1 |
| 7 | Держатель облучателя LNB левый | 1 |
| 8 | Держатель облучателя LNB правый | 1 |
| 9 | Втулка распорная | 2 |
| 10 | Болт М6х35 | 1 |
| 11 | Болт М6х30 | 3 |
| 12 | Болт М0х80 | 2 |
| 13 | Винт М6х16 с прессшайбой | 4 |
| 14 | Гайка М8 | 6 |
| 15 | Гайка М6 | 8 |
| 16 | Шайба 8 | 8 |
| 17 | Шайба 6 | 9 |
| 18 | Шайба пружинная 8мм | 6 |
| 19 | Шайба пружинная 6мм | 8 |
| 20 | Заглушка 15/20 | 2 |
| 21 | СКН 501 | 1 |
| 22 | Заглушка Ф32 | 1 |

Рис. 2

И Н С Т Р У К Ц И Я

по сборке антенны А 550

Сборка  антенны  производится  в  соответствии  с рис. 2.

- Закрепить  дугу  конвертородержателя  на опоре 2 винтами М6х30 (поз.11, см.Рис.2).

- Установить  между  щеками  кронштейна (поз.3) щеки опоры (поз.2) и  закрепить 2 болтами  М8х80 (поз.12), вставив между щеками опоры распорные втулки (поз.9), и установив снаружи шайбы (поз.16).

- Привернуть к рефлектору (поз.1) опору (поз.2) в сборе с кронштейном (поз.3) и дугой конвертородержателя 4 винтами  М6х16. Затянуть  гайки  М6 крепления.

- Установить  держатель облучателя (поз.7/8) вместе  с облучателем  на дуге  конвертородержателя, для чего: вставить  выступ  на левой  половине  конвертородежателя  в паз  на правой половине  конвертородежателя, обхватить  ими  облучатель  и закрепить  все в  сборе  на дуге конвертородержателя  болтом М6х30 (поз.11). Установить  дополнительно  болт  М6х35 (Рис.2, поз.10). Сильно не затягивать.

- Навеску рефлектора с ОПУ на настенный кронштейн необходимо производить вдвоем. Один держит  рефлектор в сборе с ОПУ, а  второй  крепит  его  к  трубе настенного  кронштейна  2 прижимами  (поз.4)  и хомутами (поз.5). Закрепить  гайками М8. Сильно не затягивать. Развернуть  отражатель  в  направлении  спутника. Затянуть гайки М8 на хомутах.

- Для  разворота  антенны  по  углу-месту  необходимо  ослабить  болты  М8х20 (поз.12) и  руками  повернуть  антенну  так, чтобы  между плоскостью  рефлектора  и  вертикалью  получился  угол ( = ( - 19.65(. Положение,  при  котором  плоскость  рефлектора  составляет  с  вертикалью  угол ( =0(, соответствует  углу  наклона  фокальной  оси  антенны  19.65( относительно  горизонта. Затянуть  болты.  (( - угол  места  спутника  для вашей  местности.

- Настройку  по фокусу производить перемещением  облучателя  вдоль своей оси при ослабленных винтах держателя облучателя. При настройке по поляризации,  облучатель  плавно  поворачивают  вокруг  своей оси. Затянуть  болты  М6х30 (поз.11)  и  М6х35 (поз.10).

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

-При  транспортировании  поддоны  и  контейнеры  должны  быть  закреплены  во  избежание  смещения  и  ударов  по  ним  при  транспортировке  и  защищены  от  непосредственного  воздействия  атмосферных  осадков.

-Не  допускается  перевозка  в  одном  вагоне  или  автомашине  с  антеннами  кислот, щелочей  и  тому  подобных   агрессивных  материалов.

### ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Фирма  гарантирует  безотказную  работу  антенны  при  соблюдении  следующих  условий эксплуатации:

- температура  воздуха  от -35º  до  +60ºС

- скорость ветра  <25 м/сек. ( рабочая  устойчивость)

- скорость  ветра <45 м/сек. (отсутствие  механических разрушений)

- установка, подключение, и настройка антенны производятся квалифицированными монтажниками специализированных организаций.

### ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- -При  работе  с  антенной  будьте  осторожны, не  допускайте  повреждения  изделия.

- -При  установке  антенны  будьте  внимательны, не  роняйте  вниз  инструмент; до  окончательного  закрепления  антенны  привяжите  ее  веревкой  к  поручню  или  батарее.

- -Для  поддержания  высоких  характеристик  антенны  на  протяжении  всего  срока  эксплуатации  необходимо  периодически  удалять  с  поверхности  рефлектора  и  крышки  облучателя  осаждающуюся  пыль  и  грязь  с  помощью  мягкой  тряпки, смоченной  в  воде, а  в  зимнее  время  сметать  снег.  Не  допускаются  повреждения   радиопрозрачной  крышки  облучателя.