Открытое  акционерное  общество «АлМет»

ПАСПОРТ

Антенна СТВ-1,2-1.1 АУМ

Антенна реализуется под торговой маркой SUPRAL.

Антенна предназначена для приема сигналов с геостационарных спутников в Ku-диапазоне (10.7-12.75ГГц). Облучатель в комплекте не поставляется. Обеспечение  заданных  параметров  рефлектора  обеспечивается  контролем  геометрических  параметров  при  изготовлении.  Антенна не предназначена для передачи сигналов на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размеры рефлектора | 1200х1340 |
| --- | --- |
| Материал рефлектора | Сплав АМг |
| Толщина материала, мм | 1,6 |
| Тип системы | offset |
| Фокусное расстояние, мм | 600 (f/d=0.5) |
| Диапазон частот, ГГц | 10.7…12.75 |
| Ширина луча, град | 1.5 |
| Коэффициент усиления на частоте 11,3 ГГц, дБ | 41,6 |
| Уровень боковых лепестков, не более…, дБ | -25 |
| Уровень кроссполяризации, не более…, дБ | -30 |
| Тип подвески | Азимутально-угломестная |
| Угол места, град | 15…45 |
| Угол азимутальный, град | 0…360 |
| Масса антенны, кг | 10 |
| Растягивающая нагрузка на 1 болт штатного настенного кронштейна (V=45м/сек) ,кг | 550 |

## КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Рефлектор | 1 |
|  | Подзеркальник | 1 |
|  | Щека (левая/правая) | 1/1 |
|  | Кронштейн | 1 |
|  | Прижим | 2 |
|  | Дуга конвертородержателя | 1 |
|  | Растяжки (левая/правая) | 1/1 |
|  | Держатель облучателя Ø40 (левый/правый) | 1/1 |
|  | Болт М8х70 | 4 |
|  | Болт М8х20 | 4 |
|  | Болт М6х30 | 1 |
|  | Болт М6х35 | 2 |
|  | Винт М6х16 | 16 |
|  | Гайка М6 | 19 |
|  | Шайба Ø6 | 19 |
|  | Шайба Ø8 | 8 |
|  | Шайба пружинная Ø6 | 19 |
|  | Шайба пружинная Ø8 | 8 |
|  | Шайба Ø30х8 | 4 |

##### Рис.2

Сборка  антенны  производится  в  соответствии  с рис. 2.

- Привернуть к подзеркальнику (поз.2) 2 щеки (поз.3) винтами  М6х16. С нижней стороны подзеркальника установить шайбу Ф30х8. Сильно  не затягивать.

- Установить  между  щеками  кронштейн (поз.4) и  закрепить 4 болтами  М8х20.

- Затянуть  гайки  М6 крепления  щек к подзеркальнику.

- Закрепить подзеркальник с отражателем  винтами  М6х16.

- Закрепить  дугу  конвертородержателя  на  отражателе 2 винтами М6х16.

- Установить  растяжки, для  чего  закрепить  один конец  растяжки на отражателе винтом М6х16, а другой конец на дуге конвертородержателя  винтом  М6х35). Закрепить  гайками.

Внимание!

При  закреплении  растяжек  на  дуге  конвертородержателя  выдерживать  размер 46мм (См.рис.2).

- Установить  держатель облучателя (поз.8) вместе  с облучателем  на дуге  конвертородержателя, для чего: вставить  выступ  на левой  половине  конвертородержателя  в паз  на правой половине  конвертородержателя, обхватить  ими  облучатель  и закрепить  все в  сборе  на дуге конвертородержателя  винтом М6х30 (поз.11). Установить  дополнительно  болт  М6х35 (Рис.2, поз.12). Сильно не затягивать.

- Навеску рефлектора с ОПУ на настенный кронштейн необходимо производить вдвоем. Один держит  рефлектор в сборе с ОПУ, а  второй  крепит  его  к  трубе настенного  кронштейна  2 прижимами  (поз.5) болтами М8х70 (поз.9). Развернуть  отражатель  в  направлении  спутника. Закрепить.

- Для  разворота  антенны  по  углу-месту  необходимо  ослабить  болты  М8х20 (поз.10) и  руками  повернуть  антенну  так, чтобы  между плоскостью  рефлектора  и  вертикалью  получился  угол ( = ( - 26.5( ( (( - угол  места  спутника  для вашей  местности.). Положение,  при  котором  плоскость  рефлектора  составляет  с  вертикалью  угол ( =0(, соответствует  углу  наклона  фокальной  оси  антенны  26.5( относительно  горизонта. Затянуть  болты.

- Настройку  по фокусу производить перемещением  облучателя  вдоль своей оси при ослабленных винтах держателя облучателя. При настройке по поляризации,  облучатель  плавно  поворачивают  вокруг  своей оси. Затянуть  болты  М6х30 (поз.11)  и  М6х35 (поз.12).

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

-При  транспортировании  поддоны  и  контейнеры  должны  быть  закреплены  во  избежание  смещения  и  ударов  по  ним  при  транспортировке  и  защищены  от  непосредственного  воздействия  атмосферных  осадков.

-Не  допускается  перевозка  в  одном  вагоне  или  автомашине  с  антеннами  кислот, щелочей  и  тому  подобных   агрессивных  материалов.

### ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Предприятие  гарантирует  безотказную  работу  антенны  при  соблюдении  следующих  условий эксплуатации:

- температура  воздуха  от -35º  до  +60ºС

- скорость ветра  <25 м/сек. ( рабочая  устойчивость)

- скорость  ветра <45 м/сек. (отсутствие  механических разрушений)

- установка, подключение, и настройка антенны производятся квалифицированными монтажниками специализированных организаций.

### ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- -При  работе  с  антенной  будьте  осторожны, не  допускайте  повреждения  изделия.

- -При  установке  антенны  будьте  внимательны, не  роняйте  вниз  инструмент; до  окончательного  закрепления  антенны  привяжите  ее  веревкой  к  поручню  или  батарее.

- -Для  поддержания  высоких  характеристик  антенны  на  протяжении  всего  срока  эксплуатации  необходимо  периодически  удалять  с  поверхности  рефлектора  и  крышки  облучателя  осаждающуюся  пыль  и  грязь  с  помощью  мягкой  тряпки, смоченной  в  воде, а  в  зимнее  время  сметать  снег.  Не  допускаются  повреждения   радиопрозрачной  крышки  облучателя.

- Заземление антенны. При установке антенн на балконах, лоджиях, стенах зданий имеющих свой контур защитного заземления, дополнительное заземление не требуется, т.к. они устанавливаются ниже молниеприемника и попадают в его зону действия.

Если антенна устанавливается на возвышенностях, коттеджах, дачах и  в этих случаях отсутствуют рядом молниеотводы, необходимо обратиться в строительную организацию для устройства соответствующих молниеотводов.

### ГАРАНТИЯ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие  гарантирует  безотказную  работу  антенны  в течении  6  месяцев  со  дня  продажи., при  условии  соблюдения  инструкции по  эксплуатации.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Изделие  изготовлено  в  соответствии  с  требованиями  конструкторской  документации.

Штамп  ОТК                                                    ОТК __________________________

(подпись)

___________________________

______________                                                                         (дата приемки)

Дата  отгрузки:,,________,,__________________,,201__г.

Упаковщик: __________________,,_____________________