# Открытое  акционерное  общество «АлМет»

# АНТЕННА СТВ-2,4-5.1 АУМ лепестковая

Антенна реализуется под торговой маркой SUPRAL.

Антенна предназначена для приема сигналов с геостационарных спутников как в Ku-диапазоне (10.7-12.75ГГц), так и в C-диапазоне (3.6-4.2ГГц) в зависимости от применяемого облучателя. Облучатель в комплекте не поставляется. Обеспечение  заданных  параметров  рефлектора  обеспечивается  контролем  геометрических  параметров  при  изготовлении.  Антенна не предназначена для передачи сигналов на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях.

Рис. 1

( Азимутально-угломестная подвеска )

Комплект поставки.

| 1. | Рефлектор | 1 | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подзеркальник | 1 | шт. |
| 3. | Ребро | 4 | шт. |
| 4. | Штанга конвертородержателя | 1 | шт. |
| 5. | Труба 15х20 | 1 | шт. |
| 6. | Растяжки | 1+1 | шт. |
| 7. | Тяга распорная верхняя(левая/правая) | 1+1 | шт. |
| 8. | Тяга распорная нижняя(левая/правая) | 1+1 | шт. |
| 9. | Держатель облучателя Ø 40 ( из 2-х частей) | 1+1 | шт. |
| 10. | Держатель облучателя Ø 64 ( из 2-х частей) | 1+1 | шт. |
| 11. | Опорно-поворотное устройство | 1 | шт. |
| 12. | Стойка | 1 | шт. |
| 13. | Тяга угломестная | 1 | шт. |
| 14. | Рычаг тонкой настройки | 1 | шт. |
| 15. | Комплект нормалей (см. спецификацию) | 1 | к-т |

#### Антенна  спутникового  телевидения  СТВ-2,4-5.1 лепестковая

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр рефлектора (рабочая область) | 2400х2670мм |
| Материал рефлектора | Сплав Амг |
| Толщина материала | 2,5 мм |
| Покрытие рефлектора | Порошковое покрытие |
| Тип зеркальной системы | Offset |
| Офсетный угол | 26 град |
| Фокусное расстояние | 1380 мм (F/D=0.575) |
| Ku-диапазон |
| Коэффициент усиления на частоте 11.3 ГГц, не хуже | 47,6 дБ |
| Ширина диаграммы направленности на частоте 11.3 ГГц, не более | 0,7 градуса |
| Уровень боковых лепестков | Не более –(29-25log() дБ |
| Уровень кроссполяризации в пределах углового сектора диаграммы направленности на уровне 0.5 дБ | Не хуже –25 дБ |
| C-диапазон |
| Коэффициент усиления на частоте 4 ГГц, не хуже | 38,0 дБ |
| Ширина диаграммы направленности на частоте 4 ГГц, не более | 2,1 градуса |
| Уровень боковых лепестков | Не более –(29-25log() дБ |
| Уровень кроссполяризации в пределах углового сектора диаграммы направленности на уровне 0.5 дБ | Не хуже –28 дБ |
| Тип подвески | Азимутально-угломестная |
| Диапазон установки угла места | 8(60 градусов |
| Диапазон перемещения по азимуту | 0(360 градусов |
| Масса антенны без стойки | 88,6 кг |
| Масса антенны со стойкой | 147 кг |
| Допустимые ветровые нагрузки | Без разрушений и остаточных деформаций | Скорость ветра до 25 м/с |
|  | Без разрушений, возможны остаточные пластические деформации | Скорость ветра 25(40 м/с |
|  | Возможны разрушения конструкции | Скорость ветра выше 50 м/с |
| Температура эксплуатации антенного поста | -35(С…+60(С |
| Допустимая масса конвертера с облучателем, кг | 1,150 |

Рис.2

( 2,4  АУМ лепестковая )

| № п/п | Наименование изделия | Кол. Шт. | Материал | Тип Покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рефлектор | 1 | Алюминиевый сплав | Порошковая эмаль |
|  | Подзеркальник | 1 | Сталь,труба 30х60х2 | Горячее цинкование |
|  | Ребро | 4 | Алюминиевый сплав | Порошковая эмаль |
|  | Штанга конвертородержателя | 1 | Сталь, труба 40 х 25 х 2 | Горячее цинкование |
|  | Труба 15х20 | 1 | Сталь, труба 15 х 20 | Горячее цинкование |
|  | Растяжка | 1+1 | Сталь, труба Ø 16 х 1,5 | Горячее цинкование |
|  | Тяга распорная верхняя (левая/правая) | 1+1 | Сталь, труба Ø 16 х 1,5 | Горячее цинкование |
|  | Тяга распорная нижняя (левая/правая) | 1+1 | Сталь, труба Ø 16 х 1,5 | Горячее цинкование |
|  | Держатель облучателя Ø 40 (левый, правый) | 1+1 | Сталь оцинков. Л1,5 | - |
|  | Держатель облучателя Ø 64 (левый, правый) | 1+1 | Сталь Л 2,0 | Гальван. Цинков. Порошковая эмаль |
|  | Опорно-поворотное устройство | 1 | Сталь | Горячее цинкование |
|  | Стойка | 1 | Сталь, труба Ø 114 | Грунт ГФ-021 |
|  | Тяга угломестная | 1 | Сталь | Горячее цинкование |
|  | Рычаг тонкой настройки | 1 | Сталь | Горячее цинкование |
|  | Болт М6 х 30 | 1 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Болт М6 х 35 | 3 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Болт М8х20 | 16 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Винт М6 х 20 | 73 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Винт М6 х 40 | 1 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Винт М6 х 55 | 8 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Гайка М6 | 85 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Гайка М8 | 16 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Гайка М12 | 19 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Шайба 6мм | 85 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Шайба 8мм | 16 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Шайба 12мм | 19 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Шайба пружинная 6мм | 86 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Шайба пружинная 8мм | 16 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Шайба пружинная 12мм | 19 | Сталь | Гальван. цинкование |
|  | Спецболты М12 | 19 | Сталь | Гальван. цинкование |

Рис. 3

Рис. 4

Рис.5

Рис.7

Рис.6

ИНСТРУКЦИЯ

по  сборке А 2400 АУМ лепестковая.

Монтаж  и  подготовка  к  работе.

- Требования  к  монтажной  площадке.

Антенна  монтируется  на  заранее  подготовленной  горизонтальной  площадке, имеющей  ровное  покрытие  с  закладными  элементами  (анкерными  болтами)  установленными  по  координатам  указанным  на  (Рис. 6)

- Порядок  монтажа  ОПУ.

Монтаж  производится  в  следующем  порядке:

- Установить  основание  неподвижной  опоры  на  анкерные  болты  и  подкладывая  под  основание  регулировочные  прокладки  выставить опору  в  вертикальное  положение. Для  этого  приложить  квадрант  или  строительный  уровень  к  трубе стойки и  с  помощью  прокладок  добиться  нулевого  показания  прибора.  Затем  переместить  квадрант  (уровень) на  90(  и  повторить  операцию. При  этом  необходимо  чтобы  основание  опоры  равномерно  опиралось  на  все  4  подпятника. При  контроле  вертикальности  опоры  квадрант  (уровень)  нужно  располагать  в  плоскости  проходящей  через  болты, на  которых  в  данный  момент  производится  юстировка. Затянуть  гайки.

- Отвернуть гайку М16 (поз.25) на оси стойки, смазать ось « Циатим-2001».  Вывернуть 4 болта М12 (поз.18) на опорно-поворотном устройстве (ОПУ) и надеть его на стойку. Проверить вращение опоры на  столбе, опора должна вращаться на 360° без заеданий. Развернуть опору  в  сторону  юга , закрепить опору на  столбе гайкой М16 согласно (Рис. 2 и Рис.6).

- Завернуть 4  болта  М12х35 (поз. 18) на ОПУ, выдерживая  равномерный зазор между ОПУ и стойкой,  затянуть  гайками  М12(поз.24).

- Ослабить  хомуты крепления рычага тонкой настройки (поз.14), ослабить гайки М12 (поз.24) на тяге рычага тонкой настройки (поз.1). Развернуть рычаг тонкой настройки так, чтобы ухо  тяги (поз.1) вошло  в  вилку рычага (поз.10) на ОПУ (см. сеч.М-М). Закрепить вилку и тягу спецболтом М12 (сеч.М-М)

- Затянуть гайки М12 (поз.24) на хомуте крепления рычага тонкой настройки. Затянуть гайки М12 (поз.24) на тяге тонкой настройки.

- Установить  тягу  угломестную согласно (Рис.2 и 6).. Закрепить спецболтом М12 (поз.11 Вид П). Тонкая регулировка угломестной тяги  производится за счет вращения резьбовой втулки на верхней части тяги. Для  регулировки  рефлектора  по  углу-месту  в  диапазоне  от 10  до 60( предусмотрена  ступенчатая  регулировка  тяги  на  подвижной  опоре.

- При регулировке ОПУпо азимуту ослабляются болты М12х35 (поз.18) на ОПУ, и за счёт  регулировки гайками М12 (поз.24) на тяге тонкой настройки (поз.1) производится поворот ОПУ вместе с  рефлектором до получения наилучшего изображения. Затем ОПУ крепится на стойке  в данном положении 4 винтами М12х35 (поз.16).

3. Порядок  сборки  рефлектора.

- Собрать  лепестки рефлектора  с  подзеркальником, для чего :

- вставить  ребра  в  пазы  на  подзеркальнике  согласно (Рис.3 и Рис.4,сеч.Г-Г) соблюдая  маркировку  на ребрах  и  на  подзеркальнике согласно Рис.7.

- закрепить  ребра  с  подзеркальником  спецболтами  М12.

- собрать тяги  с  подзеркальником  соблюдая  маркировку  и  закрепить  винтами  М6 х 55.

- разложить  лепестки  на ребрах соблюдая  маркировку  .Закрепить  тяги с лепестками  винтами М6 х 20. Тяги  в  этом случае поддерживают  лепестки от прогиба и обеспечивают заданную геометрию рефлектора в  сборе.

- Собрать  лепестки  с  ребрами,  закрепить  винтами  М6 х 20.

- Установить  соединительные  накладки (поз.6) согласно  Рис.3 и 4, закрепить  болтами  М8 х 20.

ХХХ-Х     - Схема маркировки деталей отражателя

- Первые цифры – номер комплекта

- Следующая цифра – порядковый номер детали в комплекте

Нумерация деталей идет сверху и далее по часовой стрелке (см.Рис.7)

- Порядок  монтажа  рефлектора.

Монтаж  рефлектора  производится  согласно  Рис.4  в  следующем  порядке:

- Установку штанги  конвертородержателя производить вдвоём. Закрепить один конец штанги конвертородержателя на рефлекторе согласно (Рис.4, узел 1), закрепить винтами М6 х 20.

- Установить растяжки, для чего: закрепить один конец растяжки на рефлекторе винтами М6 х 20, а второй конец на штанге конвертородержателя винтом М6 х 40 (см. Рис.4,сеч.А-А и Б-Б).

- Закрепить на штанге конвертородержателя трубу 15х20х125 2 винтами М6х35 согласно (Рис.4).

- Установить облучатель на рефлектор, для чего - вставить облучатель в держатель облучателя  закрепить всё вместе болтом М6 х 30 и винтами М6 х  35 на трубе  15х20 .

Внимание !  При установке облучателя смотри Рис.5!

Настройку  по фокусу производить перемещением  облучателя  вдоль своей оси при ослабленных винтах держателя облучателя. При настройке по поляризации, облучатель  плавно поворачивают вокруг  своей оси.

- Установку  рефлектора  необходимо  производить  вчетвером. Три  человека  берут  рефлектор  в  сборе  с  облучателем  и  держат  его  вертикально, а  четвертый  совмещает  ушки  кронштейнов  на  подзеркальнике  с  ушками  опорника, вставляет  в  отверстия  спецболты  Ф12,7  и  затягивает  их  гайками  М12. Затем  проушина  верхнего  кронштейна  совмещается  с  ушком  угломестной тяги и  затягивается  спецболтом  Ф12,7. Для  разворота  антенны  по  углу-месту  необходимо  ослабить  спецболты М12 на кронштейнах  и за счет регулировки  угломестной  тяги  повернуть  антенну  так, чтобы  между плоскостью  рефлектора  и  вертикалью  получился  угол ( = ( - 26(. Положение,  при  котором  плоскость  рефлектора  составляет  с  вертикалью  угол ( =0(, соответствует  углу  наклона  фокальной  оси  антенны  26( относительно  горизонта. Затянуть  болты.  (( - угол  места  спутника  для вашей  местности.

- Начальная  регулировка  рефлектора  по  углу  месту  производится за счет ступенчатой  регулировки  угломестной тяги  на  подвижной  опоре в диапазоне от 10( до 60(. Тонкая регулировка угломестной тяги  производится за счет вращения резьбовой втулки на верхней части тяги.

5. Указание  мер  безопасности.

- При  установке  антенны  по  углу-месту  во  избежание  ее  поломки   необходимо  придерживать  рефлектор.

- Запрещается  эксплуатировать  антенну  в  химически  активной  среде, разъедающей  металлы  и  покрытия.

- Запрещается  установка  и  регулировка  антенны  при  сильном  ветре.

- При  подъеме  рефлектора  на  крышу  соблюдайте  меры  предосторожности  и  не  допускайте  повреждения  изделия.

- Операцию  по  установке  рефлектора  выполнять  в  составе  не  менее  4  человек  во  избежание  деформации  рефлектора.

# 6. Упаковка.

Транспортировка  антенны  производится  в  специальной  таре. Тара  для  транспортировки  рефлектора  изготавливается  из  сосновой  доски S=25мм. Лепестки  рефлектора  и  подзеркальник  крепятся  в  специальной  таре  деревянными  брусками. Растяжки  антенны  и штанга  держателя  облучателя  упаковываются  вместе  с  рефлектором.

Внимание!  Категорически  запрещается  устанавливать  тару  для  транспортировки  отражателя  на  торец  во  избежание  повреждения !

### ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Фирма  гарантирует  безотказную  работу  антенны  при  соблюдении  следующих  условий эксплуатации:

- температура  воздуха  от -35º  до  +60ºС

- скорость ветра  <25 м/сек. ( рабочая  устойчивость)

- скорость  ветра <45 м/сек. (отсутствие  механических разрушений)

- установка, подключение, и настройка антенны производятся квалифицированными монтажниками специализированных организаций.

### ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- -При  работе  с  антенной  будьте  осторожны, не  допускайте  повреждения  изделия.

- -При  установке  антенны  будьте  внимательны, не  роняйте  вниз  инструмент; до  окончательного  закрепления  антенны  привяжите  ее  веревкой  к  поручню  или  батарее.

- -Для  поддержания  высоких  характеристик  антенны  на  протяжении  всего  срока  эксплуатации  необходимо  периодически  удалять  с  поверхности  рефлектора  и  крышки  облучателя  осаждающуюся  пыль  и  грязь  с  помощью  мягкой  тряпки, смоченной  в  воде, а  в  зимнее  время  сметать  снег.  Не  допускаются  повреждения   радиопрозрачной  крышки  облучателя.